《计算机网络》课程实验教学大纲

一、课程基本信息

课程代码：16168003

课程名称：计算机网络

英文名称: Computer Network

实验总学时：8

适用专业：信息学院计算机专业，软件工程专业的本科学生

课程类别：专业必修

先修课程：计算机组成原理、操作系统

- 实验教学的总体目的和要求

1、对学生的要求：有一定的动手能力和计算机网络的相关知识。

2、对教师的要求：熟练掌握交换机配置命令，以及网络专业实验室的实验环境。

3、对实验条件的要求：计算机网络专业实验室环境。

- 实验教学内容

实验项目一

实验名称：网络介质连接线实验

实验内容：

掌握使用双绞线作为传输介质实现以太网连接的方法，学会制作两种类型的RJ-45接头。

【实验器材】双绞线、RJ-45水晶头、剥线钳、双绞线专用压线钳等。

【实验原理】双绞线有两种接法：EIA/TIA 568B标准和EIA/TIA 568A标准，如下表所示。

在以太网中，用来连接网络设备的双绞线有两种：一种是直通线，用于连接微机和交换机或交换机与路由器之间的连接线。直通线两端水晶头的导线两头都按T568B线序标准连接。 另一种是交叉线，一头按T568A线序连接，一头按T568B线序连接，用于连接网络中的相同设备，比如PC机之间，交换机之间以及路由器之间的连线,

【实验步骤】

步骤一、剥线

用卡线钳剪线刀口将线头剪齐，再将双绞线线头伸入剥线刀口，使线头触接前挡板，然后适度的握紧卡线钳同时慢慢的旋转双绞线，让刀口划开双绞线的保护胶皮，取出线头从而剥下剥保护胶皮。

步骤二、理线

双绞线由8根有色导线两两绞和而成，将其按照：橙白→橙→绿白→蓝→蓝白→绿→棕白→棕顺序平行排列，整理完毕用剪线刀口将前端修齐。

步骤三、插线

将水晶头有弹片一侧向下，将排好顺序的导线平行插入水晶头内的线槽中，8条导线顶端应插入线槽顶端。

步骤四、压线

确认所有的导线都到位后，将水晶头放入卡线钳夹槽中，用力按下卡线钳，压紧线头即可。重复上述操作制作双绞线的另一端即可制作完成。

步骤五、利用测线仪测试制作结果。

实验性质：验证性

实验学时：2

实验目的与要求：掌握使用双绞线作为传输介质实现以太网连接的方法，学会制作两种类型的RJ-45接头。

实验条件：网线、剥线钳、网线测试仪

研究与思考：不同的线序是否影响网线的使用。引入工匠精神，对待科学研究和工程实践，必须精益求精。

实验项目二

实验名称：交换机的配置

实验内容：

【实验原理】

交换机的管理方式基本分为两种：带内管理和带外管理。本实验室通过交换机的Aux口管理交换机属于带外管理，不占用交换机的网络接口，通过实验室管理网络进行网络管理，基本原理拓扑如下图所示。

H3C的命令行操作模式主要包括：用户视图：设备启动后的缺省视图,可查看启动后基本运行状态和统计信息；系统视图：配置系统全局通用参数的视图；路由协议视图：配置路由协议参数的视图；接口视图：配置接口参数的视图；用户线视图：配置登陆设备的各个用户属性的视图。其关系如下图所示。

但作为交换机，是不能配置路由的。利用<Ctrl+Z>可以从任意视图直接回到用户视图。交换机命令行支持获取帮助信息、命令的简写、命令的自动补齐、快捷键功能。

【实验设备】 H3C交换机（1台）

【实验拓扑】

【实验步骤】

步骤一、交换机的基本配置

1.命令行帮助特性。

<H3C> ?						   ！？号用来显示当前视图下所能使用的命令

2、切换到系统视图模式

<H3C> system-view

[H3C]                                         注意提示符发生了变化

3、切换到接口视图

[H3C] interface  接口名称                注意下图提示符的变化

步骤二：学习使用帮助特性和补全键

H3C Comware平台支持对命令行的输入帮助和智能补全功能。

在系统视图下输入Sys，再键入<?>,系统会列出以sys为开头的所有命令：

[H3C]sys?

Sysname

在系统视图下输入sysname,鍵入空格和<?>,系统会列出sysname命令后可以输入的命令关键字和参数。

[H3C]sysname ?

TEXT Host name{1 to 64 characters}

智能补全功能：在输入命令时，不需要输入一条命令的全部字符，仅输入前几个字符，再键入<Tab>键，系统会自动补全该命令。如果有多个命令都具有相同的前缀字符的时候，连续键入<Tab>，系统会在这几个命令之间切换。

在系统视图下输入sys:

[H3C]sys

键入<Tab>,系统自动补全该命令：

[H3C]sysname

在系统视图下输入in:

键入<Tab>,系统自动补全in开头的第一个命令。

[H3C]interzone

再键入<Tab>,系统在以in开头为前缀的命令中切换。

[H3C]interface

步骤三：更改系统名称

使用sysname命令更改系统名称。

[H3C]sysnqme Yourname

[Yourname]

步骤四：更改系统时间

首先查看当前系统时间，用户视图和系统视图均可查看。

[Yourname] display clock

使用quit命令退出系统视图，修改系统时间。

[Yourname]quit

<Yourname>clock datetime 10:10:10 10/01/2015

再次查看当前系统时间，证明时间是否更改。

若设置了网络自动校准时间，则需要先将其取消，改为手动设置

[Yourname]clock protocol none   //取消自动对时

步骤五：显示系统运行配置

使用display current-configuration命令显示系统当前运行的配置，由于使用的设备及模块不同，操作时显示的具体内容会有不同。

步骤六：显示保存的配置

使用display saved-configuration命令显示当前系统的保存配置。注意：若没有将配置保存到固定存储介质当中，则当前配置在内存当中，则显示没有保存的配置文件。

实验性质：验证性

实验学时：2

实验目的与要求：

- 掌握交换机命令行各种操作模式的区别，以及模式之间的切换；

- 掌握交换机的全局的基本配置；

- 掌握交换机端口的常用配置参数；

- 会查看交换机系统和配置信息，掌握当前交换机的工作状态

实验条件：计算机网络专业实验室

研究与思考：研究不同厂家的交换机配置命令，尝试更多的配置命令。引入工匠精神，科学探索。

实验项目三

实验名称：单交换机划分VLAN

实验内容：

【技术原理】

VLAN是指在一个物理网段内，进行逻辑的划分，划分成若干个虚拟局域网。VLAN最大的特性是不受物理位置的限制，可以进行灵活的划分。VLAN具备了一个物理网段所具备的特性。相同VLAN内的主机可以互相直接访问，不同VLAN间的主机之间互相访问必须经由路由设备进行转发。广播数据包只可以在本VLAN内进行传播，不能传输到其他VLAN中。

Port Vlan是实现VLAN的方式之一，Port Vlan是利用交换机的端口进行VLAN的划分，一个端口只能属于一个VLAN。

【实现功能】 通过划分PORT VLAN实现本交换端口隔离。

【实验设备】H3CS5130（1台）、PC机（两台）、直连线（2条）

【实验步骤】

步骤一、在未划VLAN前两台PC互相ping。（可以通）。

步骤二、创建VLAN。   注：将vlan100、vlan200改为vlan1、vlan2

[H3C] vlan 2                     ! 创建vlan 2

switch(config-vlan)# name test10          ! 将Vlan 2命名为test10

[H3C] vlan 3                   ! 创建vlan 3

switch(config-vlan)# name test20          ! 将Vlan 3命名为test20

验证测试：

[H3C] display vlan                            !查看已配置的VLAN信息

Total VLANs: 3

The VLANs include:

1(default), 2-3

[H3C]display vlan 2

VLAN ID: 2

VLAN type: Static

Route interface: Not configured

Description: VLAN 0002

Name: VLAN 0002

Tagged ports:

GigabitEthernet1/0/24    ！若设置了trunk模式，则有此端口。

Untagged ports:             ! access模式端口。

GigabitEthernet1/0/1

[H3C]display vlan 3

VLAN ID: 3

VLAN type: Static

Route interface: Not configured

Description: VLAN 0003

Name: test20

Tagged ports:

GigabitEthernet1/0/24

Untagged ports: None

步骤三、将接口分配到VLAN。

[H3C]vlan 2

[H3C-vlan2]port ge1/0/5    !将GE1/0/5加入vlan2

[H3C-vlan2]quit

[H3C]vlan 3

[H3C-vlan3]port ge1/0/15   !将GE1/0/15加入vlan3

步骤四、两台PC互相ping（不通）。

验证测试：

[H3C]display vlan 2

VLAN ID: 2

VLAN type: Static

Route interface: Not configured

Description: VLAN 0002

Name: VLAN 0002

Tagged ports:

GigabitEthernet1/0/24

Untagged ports:

GigabitEthernet1/0/1          GigabitEthernet1/0/5

[H3C]display vlan 3

VLAN ID: 3

VLAN type: Static

Route interface: Not configured

Description: VLAN 0003

Name: test20

Tagged ports:

GigabitEthernet1/0/24

Untagged ports:

GigabitEthernet1/0/15

实验性质：验证性、设计性

实验学时：2

实验目的与要求：实现交换机端口隔离，理解Port Vlan的配置。

实验条件：计算机网络专业实验室

研究与思考：结合实际操作思考Vlan的工作原理，尝试不同的Vlan实现方法。引入工匠精神，科学探索。

实验项目四

实验名称：跨交换机实现VLAN

实验内容：

【技术原理】

Tag Vlan是基于交换机端口的另外一种类型，主要用于实现跨交换机的相同VLAN内主机之间可以直接访问，同时对于不同VLAN的主机进行隔离。Tag Vlan遵循了IEEE802.1q协议的标准。在利用配置了Tag vlan的接口进行数据传输时，需要在数据帧内添加4个字节的802.1q标签信息，用于标识该数据帧属于哪个VLAN，以便于对端交换机接收到数据帧后进行准确的过滤。

【实现功能】

使在同一VLAN里的计算机系统能跨交换机进行相互通信，而在不同VLAN里的计算机系统不能进行相互通信。

【实验设备】S5130（两台）、主机（3台）、直连线（4条）

【实验拓扑】

实验时，按照拓扑图进行网络的连接，注意主机和交换机连接的端口。

【实验步骤】

步骤一、在交换机SwitchA上创建Vlan 10，并将GE1/0/5端口划分到Vlan 10中。

[H3C]vlan 10

[H3C-vlan10]port ge1/0/5

[H3C-vlan10]name sales

[H3C-vlan10]

验证测试：验证已创建了Vlan 10，并将0/5端口已划分到Vlan 10中。

[H3C]display vlan 10

VLAN ID: 10

VLAN type: Static

Route interface: Not configured

Description: VLAN 0010

Name: sales

Tagged ports:   None

Untagged ports:

GigabitEthernet1/0/5

步骤二、在交换机switchA上创建Vlan 20，并将GE1/0/15端口划分到Vlan 20中。

[H3C]vlan 20

[H3C-vlan20]name technical

[H3C-vlan20]port ge1/0/15

[H3C-vlan20]

验证测试：验证已创建了Vlan 20，并将0/15端口已划分到Vlan 20中。

[H3C]display vlan 20

VLAN ID: 20

VLAN type: Static

Route interface: Not configured

Description: VLAN 0020

Name: technical

Tagged ports:   None

Untagged ports:

GigabitEthernet1/0/15

步骤三、把交换机SwitchA与交换机SwitchB相连的端口（设为GE1/0/24端口）定义为tag vlan模式，并允许所有VLAN通过。

[H3C]interface ge1/0/24

[H3C-GigabitEthernet1/0/24]port link-t

[H3C-GigabitEthernet1/0/24]port link-type trunk

[H3C-GigabitEthernet1/0/24]port trunk permit vlan all

验证测试：验证fastethernet 0/24端口已被设置为tag vlan模式。

[H3C]display vlan 10

VLAN ID: 10

VLAN type: Static

Route interface: Not configured

Description: VLAN 0010

Name: sales

Tagged ports:

GigabitEthernet1/0/24

Untagged ports:

GigabitEthernet1/0/5

步骤四、在交换机SwitchB上创建Vlan 10，并将GE1/0/5端口划分到Vlan 10中。

[H3C]vlan 10

[H3C-vlan10]name sales

[H3C-vlan10]port ge1/0/5

[H3C-vlan10]

验证测试：验证已在SwitchB上创建了Vlan 10，并将0/5端口已划分到Vlan 10中。

[H3C]display vlan 10

VLAN ID: 10

VLAN type: Static

Route interface: Not configured

Description: VLAN 0010

Name: sales

Tagged ports:   None

Untagged ports:

GigabitEthernet1/0/5

步骤五、把交换机SwitchB与交换机SwitchA相连的端口（设为GE1/0/24端口）定义为tag vlan模式。

[H3C]interface ge1/0/24

[H3C-GigabitEthernet1/0/24]port link-type trunk

[H3C-GigabitEthernet1/0/24]port trunk permit vlan all

[H3C-GigabitEthernet1/0/24]

验证测试：验证fastethernet 0/24端口已被设置为tag vlan模式。

[H3C]display interface ge1/0/24 brief

Brief information on interfaces in bridge mode:

Link: ADM - administratively down; Stby - standby

Speed: (a) - auto

Duplex: (a)/A - auto; H - half; F - full

Type: A - access; T - trunk; H - hybrid

Interface            Link Speed   Duplex Type PVID Description

GE1/0/24             UP   1G(a)   F(a)   T    1

步骤六、验证PC1与PC3能互相通信，但PC2与PC3不能互相通信。

C:\>ping 192.168.10.30             !在PC1的命令行方式下验证能Ping通PC3

C:\>ping 192.168.10.30            ! 在PC2的命令行方式下验证不能Ping通PC3

实验性质：验证性、设计性

实验学时：2

实验目的与要求：理解跨交换机之间VLAN的技术实现方式。

实验条件：计算机网络专业实验室

研究与思考：结合实际操作思考Vlan的工作原理，尝试在两台以上的交换机上实现Vlan并验证。引入工匠精神，科学探索。

四、考核方式与标准

实验报告

五、推荐实验教材和教学参考书

实验教材：《计算机网络实验指导书》，广财大信息学院自编

参考书：

- 《计算机网络（第4版）》作者:吴功宜、吴英出版社:清华大学出版社，出版时间:2017年04月

- 《计算机网络（第5版）》作者:（美）特南鲍姆，（美）韦瑟罗尔　著，严伟，潘爱民　译出版社:清华大学出版社出版时间:2012年03月

- 《计算机网络（第7版）》作者:谢希仁，出版社:电子工业出版社，出版时间:2017年01月

- 《计算机网络 释疑与习题解答》 作者:谢希仁出版社:电子工业出版社出版时间:2017年07月

六、其他需说明的

大纲修订人：沈永珞                  修订日期:2020.12

大纲审定者：许波                        审定日期:    2022年1月